# РОЗДІЛ 9

# Термодинамічні параметри водяної пари

Основні параметри та термодинамічні величини. Їх визначення.

Суха пара

### Основні параметри: Р(бар) – абсолютний тиск

V’’ (м3/кг) – питомий об’єм

t’’ або Т’’ (( С, К) – температура насичення (кипіння).

Стан сухої пари повністю характеризується або тиском, або температурою насичення tн, а всі останні параметри та термодинамічні величини можна визначити за таблицями для водяної пари або t - s діаграмі.

Термодинамічні величини:

Ентальпія: і’’=і’+r [кДж/кг],

Теплота пароутворення: r=(+(  [кДж/кг],

( - зовнішня теплота пароутворення: (=p(v”-v’)*102 [кДж/кг],

( - внутрішня теплота пароутворення: (=r-(c,

Внутрішня енергія сухої пари: u’’ = u’ + ( [кДж/кг], або                                 u” = і”-р*v”*102 [кДж/кг],

u’-внутрішня енергіякиплячої рідини: u’=і’-p*v*’102 [кДж/кг],

Ентропія: s”=s’+r/T=2,303 ln(T”/273,16)+r/T” [кДж/кг*град],

V’ [м3/кг] - питомий об’єм киплячої рідини;

(” [кг/м3] - густина сухої пари;

i

ентальпія киплячої рідини сухої пари [кДж/кг],

í”

r - [кДж/кг] - теплота пароутворення,

s”

ентропія сухої пари киплячої рідини [кДж/кг*град],

s

r/T” - приріст енергії в процессі пароутворення.

Волога пара.

В 1 кг вологої пари знаходиться x кг сухої пари(ступінь сухості вологої пари) та (1-х) кг киплячої рідини (вологість вологої пари)

Основні параметри:

Р [бар] - абсолютний тиск;

vx [м3/кг] - питомий об’єм;

t”, T”[( C,K] - температура насичення

Стан вологої пари характеризуєтьсяя одною з пар параметрів:

(р, x); (p, (1-x)); (t”, x); (t”, (1-x))

Ступінь сухості: х=mсух/( mсух+mp),

Питомий об’єм: Vx = x*V” +(1-x)*V’ [м3/кг],

Густина: (х=1/ Vx [кг/ м3].

Термодинамічні величини:

Ентальпія: іх=і’+x*r [кДж/кг].

Внутрішня енегрія: Ux = U’-x*( [кДж/кг], або Ux = ix-p*vx*102 [кДж/кг].

Ентропія: Sx=x*S’’+(1-x)*S’  [кДж/кг*град].

Перегріта пара.

Основні параметри:	Р [бар] – абсолютний тиск;

V [м3/кг] – питомий об’єм;

T, або t [K, ( С] – температура;

Стан перегрітої пари визначається: р та Т.

Густина: (=1/v [кг/м3];

Тепло, яке йде на перегрів пари, при р=const: q=i - i’’ [кДж/кг];

Внутрішня енергія: U=i-p*v*10-2 [кДж/кг];

Основні процеси водяної пари.

Основними процесами є: ізобарний, ізохорний, ізотермічний, адіабатний.

Ізохорний процес (v=const)

В T,S - діаграмі ізохора має вигляд кривої лінії з випуклістю вверх в області вологої пари, та випуклістю вниз в області перегрітої пари.

В I,S - діаграмі ізохора зображена кривою 1-2, причому початковий стан, визначаємий т. 1, знаходиться на перетині заданої ізохори з ізобарою p1. Кінцевий стан визначається т. 2, яка знаходиться на перетині тої ж ізохори з ізотермою t2.

Так як в цьому процесі робота не звершується, то вся теплота расходується на зміну внутрішньої енергії, тому: qv=(u=(i2-p2*v2)-(i1-p1*v1).

Основні парові процеси.

Ізобарний процес (Р=const)

В координатах T,S в області вологої пари ізобара співпадає з ізотермою і тому виражається горизонтальною лінією, в облісті перегрітої пари – кривою, близькою до логарифмічної.

В I,S – діаграмі ізобара зображена лінією 1-2, при чому початковий стан визначається т.1 та знаходиться на перетині заданої ізобари 1-2 та лінії постійної сухості х1, а кінцевий стан – т.2 яка знаходиться на перетині ізобари та ізотерми t2.

Теплота процесу визначається рівнянням: q = і2 - і1.

Зміна внутрішньої енегрії визначається за рівнянням: qv=(u=(i2-p2*v2)-(i1-p1*v1).

Робота розширення: l=P*(v2- v1).

В цьому процесі більша частина підведеної теплоти расходується на зміну внутрішньої енергії пари.

Ізотермічний процес (Т=const)

В початковому стані маємо  вологу пару, а в кінцевому – перегріту. В P,V – діаграмі в області вологої пари ізотерма зображена горизонтальною лінією, а в області перегрітої пари – гіперболічою кривою, більш пологою ніж газова. В I,S – діаграмі ізотерма представлена лінією 1-2. Початковий стан пари т.1 знаходиться на перетині ізобари Р1 та лінії постійної сухості х1, а кінцевий стан т.2 – на перетині заданої ізотерми та ізобари Р2.

В процесі ізотермічного розширення пари частина підведеної теплоти расходується на зміну його внутрішньої енергії і в цьому є його відмінність від того ж процесу в ідеальних умовах.

Теплота процесу: q=T*(S2-S1).

Робота розширення: l=q-(u.

Адіабатний процес (dq=0)

В обратимому адіабатному процесі ентропія не змінюється (S=const), тому в T,S - та І,S - діаграмах адіабата – вертикальна лінія, схожа на гіперболічну криву, яка може бути приблизно виражена рівнянням типа: PVk=const.

к – емпірічний коефіцієнт:

### для перегрітої пари к=1,3;

### для сухої насиченої пари к=1,135;

### для вологої пари к=1,035+0,1*х;

х – початкова ступінь сухості пари.

В адіабатному процесі робота звершується за рахунок внутрішньої енергії:

l= -(u=(i1-p1*v1)- (i2-p2*v2).

Задачі

10.1 В резервуарі при Р1=1,0 МПа знаходиться суміш, що складається з 0,2 кг води та 0,8 кг сухої пари. Визначити ступінь сухості, ентальпію, ентропію, внутрішню енергію та питомий об’ем вологої пари.

### Розв’язок

З таблиці (суха насичена пара то вода на кривій насичення (по тискам) при    Р=1 МПа знаходимо: V’ =0,0011274 м3/кг, V”=0,1943 м3/кг.

I’=762,6 кДж/кг				r=2014,4 кДж/кг.

S’=2,1382 кДж/кг*K		S’’=6,58447 кДж/кг*K.

Ступень сухості: х=mсух/ mсух + mж = 0,8/0,8 +0,2 = 0,8.

### Знаходимо параметри вологої пари:

### Sx =S’’ x + (1-x)*s”=6,5847*0,8+0,2*2,1382=5,697 кДж/кг*K

Ix=i’+r*x=762,6+2014,6*0,8=2374,3 кДж/кг

Vx=v’’x+(1-x)*v’.=0,19463*0,8+0,2*0,0011273=0,1560 м3/кг

Ux=ix-p*vx=2374,3-1,0*103*0,1560=2218,3 кДж/кг

10.2 В 2 м3 водяної пари ізобарно розширюється від початкового стану 1 (р1=4МПа, х1= 0,9) до кінцевого стану 2(т2=4( С). Визначити затрату теплоти, здійснену, роботу та зміну внутрішньої енергії. При розв’язку використовувати таблиці.

### Розв’язок

В початковому стані пар вологий, тому необхідні параметри знаходимо в таблиці (суха насичена пара та вода на кривій насичення (по тискам).

І1=і’1+r1*x1=1087,5+1711,9*0,9=2627,5 кДж/кг

V1=v’’1*x1+(1-x1)*v1=0,04974*0,9+0,1*0,001262=0,0449м3/кг

В кінцевому стані пар перегрітий, так як t2 > tн, тому необхідні параметри беремо з таблиці (вода та перегріта пара).

І2=3214 кДж/кг, v2=0,07389 м3/кг

Маса пари: m=v/v1=2/0,0449=44,6 кг

Теплота процесу: g=m*(i2-i1)=44,6*(3214,5-2627,5)=26180 кДж,

Робота розширення:l=m*p*(v2-v1)=44,6*4,0*103*(0,07339-0,0449)=5085 кДж,

Зміна внутрішньої енергії: (U=[(i2-p2*v2)-(i1-p1*v1)]=44,6[(3214,5-4,0*103*0,07339)-(2627,5-4*103*0,0449)]=21095 кДж.

10.3 1кг водяної пари ізотермічно розширюється при t=300( C. В начальному стані пар вологий (х1=0,9), в кінцевому р2=1 МПа. Визначити кількість підведеного тепла, зміну внутрішньої енергії та роботу розширення. (При розв’язку використовувати таблиці).

### Розв’язок

Визначаємо початкові параметри за допомогою таблиці “суха насичена пара та вода на кривій насичення ”. При t=300( C, p1=8,592 МПа, і=і’+r1x1 =1345,4+1403,0*0,9=2607,7 кДж/кг.

V1= V1’’*x1 + (1-x1)*V’ = 0,02162*0,9 +0,1*0,001404=0,0196 м3/кг.

S1= S1’’*x1 + (1-x1)*S’ = 5,7038*0,9+0,1*3,2559 = 5,429 кДж/кг*K.

При р2=1 МПа, tн =179,88( С, так як tн < t, в кінці розширення пара перегріта і параметри пари визначаємо за таблицею “Вода та перегріта пара”.

і2=3051,3 кДж/кг, V2 =0,2580 м3/кг, S2 =7,139 кДж/кг*K.

q = T*(S2-S1)=573*(7,1239-5,459)=955 кДж/кг – кількість підведеної теплоти.

Зміна внутрішньої енергії пари в процесі:

(u=(i2-p2*v2)-(i1-p1*v1)=(3051,3-1000*0,2580)-(2607,7-8,592*1000*0,0196)=354 кДж/кг.

Робота розширення: l=q-(u=955-354=601 кДж/кг.

10.4 1 кг водяної пари адіабатно розширюється від стану, який визначається тиском р1=6 МПа та температурою t1=420( С, до кінцевого стану р2=0,01 МПа. Визначити роботу розширення, використовуючи таблиці.

### Розв’язок

В початковому стані пара перегріта, бо t1 > tн. Параметри пари визначаємо за таблицею “Вода та перегріта пара”.

І2=3229,0 кДж/кг,v1=0,04931 м3/кг, s1=6,6178 кДж/кг*K.

В зворотньому адіабатному процесі ентропія постійна, тобто s2=s1.

За таблицею “Суха насичена пара та вода на кривій насичення (по тискам)” при р2=0,01 МПа, S2” =8,1505 кДж/кг*K, S2’ =0,6493 кДж/кг*K.

Так як S2’ < S2 < S2”, то в кінці розширення пара буде вологою і для визначення

параметрів пари необхідно знайти ступень сухості.

За допомогою цієї ж таблиці знаходимо:

ентальпію і2=і2’+r2*x2=191,84+2392,6*0,796=2096 кДж/кг.

v1=v2’’*x2=14,676*0,796=11,7 м3/кг.

Робота розширення:

l=(i1-p1*v1) - (i2-p2*v2)=(3229-6*1000*0,04931) – (2096-0,01*1000*11,7)=954 кДж/кг.

10.5 1 кг перегрітої пари адіабатно розширюється від р1=9 МПа та t1=510( С до кінцевого тиску р2=0,005 МПа.

За допомогою I, S діаграми знайти значення і1, і2, v1, v2, та роботу пари при його розширенні.

### Розв’язок

Початковий стан визначається т. 1, перетином ізобари р1 та ізотерми t1, для якого і1=3410 кДж/кг ,v1=0,037 м3/кг.

Кінцевий стан визначається т. 2 - перетином лінії s=const та кінцевої ізобари р2. В цьому стані і2=2042 кДж/кг та v2=22 м3/кг.

Робота:

l=(i1-p1*v1) - (i2-p2*v2)=(3410-9*1000*0,037) – (2040-0,005*1000*22)=1147 кДж/кг.

10.6 Визначити стан водяної пари, якщо тиск його р=5 бар, а температура t=172( С

Відповідь: пара перегріта.

10.7 Визначити стан водяної пари, якщо тиск його р=6 бар, а питомій об’єм v=0,3 м3/кг.

Відповідь: волога пара.

10.8 Визначити внутрішню енергію сухої насиченої пари при р=15 бар.

Відповідь: u’’=2594 кДж/кг.

10.9 Суха насичена пара має тиск р=10,2 Мпа. Визначити всі останні параметри.

Відповідь: tн=312,42( C, S’’=5,6019 кДж/кг*К, v”=0,01756 м3/кг, (”=59,648 кг/м3, i”=2720,8 кДж/кг, r=1303,5 кДж/кг,u”=929,68 кДж/кг.

10.10 В I,S-діаграмі задана т.А. Знайти значення параметрів р, x, t, i, s.

10.11 Знайти теплоту пароутворення, якщо тиск р=5 МПа.

Відповідь: r=1638 кДж/кг.

10.12 Визначити теплоту пароутворення при Р=0,5 мПа.

Відповідь: r=250 ккал/кг.

10.13 Стан водяної пари характеризується тиском 9 МПа і вологістю 20%. Знайти питомий об’єм, внутрішню енергію та ентропію пари.

Відповідь: v’x=0,016645 м3/кг, ux=2317 кДж/кг, ix=2466,3 кДж/кг.

10.14 У середині труби під тиском 11 МПа відбувається пароутворення за рахунок теплового потоку 75 кВт, підведеного від зовнішніх джерел. Вода до труби поступає з температурою насичення; витрати 0,5 кг/с. Визначити густину пароводяної суміші на виході з труби [витрати с1=0,5 кг/с].

Відповідь: (=310,6кг/м3.

10.15 Пара масою 10 кг займає об’єм 2 м3 при тиску р1=0,7 МПа. Знайти кількість теплоти, яке необхідно передати парі, щоб, не змінюючи займаний їм об’єм, підвищити тиск до р2=0,9 МПа. Які будуть температура та ступінь сухості в кінці процесу?

Відповідь: g=386 кДж/кг.

10.16 Пара масою 1 кг, початковий стан якого визначається температурою t=350( C і тиском р1=0,16 МПа, стискується ізотермічно так, що від нього відводиться 1315 кДж/кг теплоти. Знайти тиск в кінці стискування, зміна внутрішньої енергії та роботу процесу.

Відповідь: р1=0,16 МПа, р2=9 МПа, (u=-154 кДж/кг, i=-1469 кДж/кг.

10.17 Суха насичена пара перегрівається при постійному тиску р=11 Мпа до температури 510( С, потім розширюється за ізотермою (адіабатою) зразу до стану сухої насиченої пари. Знайти теплоту перегріву, зміну внутрішньої енергії та ентальпії пари в складному процесі.

Відповідь: g=884 кДж/кг, (u=58,25 кДж/кг, (i=76 кДж/кг.

10.18 В стальному резервуарі об’ємом 0,75 м3 знаходиться суха насичена пара при р1 абс=10 бар. Пара підігрівається при незмінному об’ємі, до кінця нагріву тиск підіймається до р2 абс =15 бар. Визначити кількість втраченного тепла та нагрів.

Відповідь: q=1250 кДж.

10.19 Визначити температуру, питомий об’єм, густину, ентальпію та ентропію сухої насиченої пари при тиску р=10 бар.

Відповідь: t=179,88( C, v’’=0,1946 м3/кг, (’’=5,139 м3/кг,              i’’=2778 кДж/кг, s’’=6,587 кДж/кг*град.

10.20 Визначити тиск, питомий об’єм, густину води, якщо вона знаходиться в стані кипіння, а її температура дорівнює 250( С.

Відповідь: р=39,776 бар, v’=0,0012512 м3/кг, (’=799,2 кг/м3.

10.21 Манометр парового котла показує тиск 2 бара. Показання манометра – 776 мм. рт. ст. вважати пар сухим насиченим, визначити його температуру, питомий об’єм, ентальпію.

Відповідь: t=138,88( C, v=0,5928 м3/кг, i’’=2725,6 кДж/кг.

10.22 Визначити ентропію вологої насиченої пари при р=24 бар, х=0,8.

Відповідь: Sx=248,6 кДж/град.

10.23 Перегріта пара тиском р1абс=100 бар та температурою 350( С дроселюється до р2 абс=10 бар. Визначити середній диференційний дросель – ефект за величиною та знаком.

Відповідь: Е=1,22 град/бар.

10.24 Використовуючи I,S – діаграму водяної пари, визначити скриту теплоту пароутворення для р=10 атм. Задачу розв’язати не використовуючи таблицю водяної пари.

Відповідь: q= -208 ккал/кг.

10.25 Від одного кг водяної пари з початковими параметрами р1=16 бар та v1=0,15 м3/кг, відводиться тепло при р=const. При цьому в одному випадку кінцевий об’єм v2=0,13 м3/кг, а в другому v2=0,10 м3/кг.

Визначити кінцеві параметри, кількість теплоти, що приймає участь у процесі, роботу та зміну внутрішньої енергії.

Відповідь: р=14 атм, х=0,95, і=643 ккал/кг, t=195( C, s=1,496.

10.26 В екранну трубу парового котла поступає 0,3 кг/сек води при температурі насичення. Знайти густину віходячої з труби поравої суміші, якщо тиск в котлі рабс=40 бар, теплопоглинальні труби 50 кДж/сек, змінення тиску по висоті труби можна знехтувати.

Відповідь: р=167 кг/ м3.

10.27 Параметри пари в котлі р1=20 атм і t1=300( C. При закритих вентилях тиск падає в одному випадку до р2=18 атм, а в другому – до р2=14 атм. Визначити в кожному випадку кінцеві параметри пари та кількість тепла, відданної 1 кг пари в навколишнє середовище.

Відповідь: vх=0,1498 м3/кг, ux=23000 ккал, sх=58,24 ккал.

10.28 Визначити вагу, внутрішню енергію, ентальпію, ентропію 6м3 насиченої пари (водяної) при тиску р=12 атм та сухості пари х=0,9.

Відповідь: m=0,98.

10.29 Для вологої насиченої пари при тиску р1 =14 атм, іх=646 ккал/кг, визначити як зміниться ступінь сухості пари, якщо буде підведено 10 ккал/кг при постійному тиску?

Відповідь: (u= -471,7 кДж/кг.

10.30 В паровому котлі з об’ємом v=12 м3 знаходиться 1800 кг води та при тиску 110 бар та температурі насичення. Визначити маси води та сухої насиченої пари, що знаходиться в котлі.

Відповідь: Mn=643,2 кг, Мв=1156,8 кг.