Зміст

с.

Розділ 3. Конвективний теплообмін. Теплообмін при зміні агрегатного стану рідини. Теплообмін випромінюванням ………………………..…..4

Задача 3.1……………………………………………………………......…..4

Задача 3.2……………………………………………………………...….…5

Задача 3.3………………………………………………..………………..…5

Задача 3.4………………………………………..………….……………….6

Варіанти завдань до задач 3.1, 3.3, 3.4………………………………..…...7

Задача 3.5…………………………………..……………………………..…9

Задача 3.6……………………………………..…………………………..…9

Варіанти завдань до задачі 3.6………………………………………….…12

Задача 3.7………………..……………………………………………….…13

Варіанти завдань до задачі 3.7…………………………………………….14

Розділ 3

Конвективний теплообмін

Задача 3.1

Заготівля зі сталі 40Х після підрізування одного з торців на токарському верстаті придбала форму диска діаметром D=200 мм і товщиною h=10 мм. У процесі обробки частоту обертання шпинделя верстата зберігали постійною і рівною n, хв –1 . подача різця S=0,4 мм/с, сила різання Pz = 600 Н. З теплоти, що виникла в процесі різання, 26% потрапило в заготівлю і розсіялося в ній. До моменту закінчення операції середня по диску температура склала (1, оС.

Розмір h відповідно до технічних вимог можна контролювати тільки за умови, що температура заготівлі дорівнює (20(10) оС.

Визначити, через який час після закінчення операції можна виконувати вимір, якщо заготівля остигає в спокійному повітрі.

Алгоритм розрахунку і коментарі до нього:

- Написати формулу для розрахунку кількості теплоти, що надходить у заготівлю за час d(:

, де (=0,26 – частка теплоти різання, що попадає в заготівлю; r – поточний радіус, мм; ( - час, с;

- Установити зв'язок між r і часом від початку операції ( у припущенні, що різець переміщається від периферії заготівлі до центра  ;

- Розрахувати машинний час операції , с;

- Розрахувати загальну кількість теплоти, що надійшла в заготівлю за час (м

, Дж;

- Вважаючи, що теплота Q рівномірно розподілена по обсягу заготівлі, розрахувати температуру , де (0 =20 ос – температура навколишнього середовища;

- Припускаючи, що диск остигає у вертикальному положенні, вибрати характерний розмір l=D=2R;

- Розрахувати визначальну температуру ;

- По таблицям установити значення (, ( і a для повітря при визначальній температурі;

- Розрахувати значення Pr і Gr

;

- По формулі , а далі коефіцієнт тепловіддачі (: ;

- Вважаючи,  що в кожен момент часу в процесі охолодження температура диска по обсягу вирівнюється, а коефіцієнт тепловіддачі залишається незмінним, розрахувати темп охолодження

, с-1. Коефіцієнт ( являє собою відношення середньої температури по поверхні тіла до середньої температури по обсягу. Якщо розподіл температур у тілі рівномірний, як у даному випадку, то (=1;

- Визначити надлишкову температуру, при якій можна починати виміри ((=10ос);

- Розрахувати час від початку охолодження до моменту, коли можна контролювати розмір виробу

. ((x,y,z,0) – температура точки з координатами x,y,z у момент, що відповідає початку регулярного режиму.

Задача 3.2

Наскільки скоротиться час до проведення контролю розмірів, якщо в умовах попередньої задачі заготівля буде остигати у вертикальному положенні в баці з охолодною рідиною, фізичні властивості якої мало відрізняються від властивостей води?

Задача 3.3

Голівка токарського різця перетином 16×25 мм має середню температуру 100оС, на верхню поверхню різця спрямований струмінь рідини (водяного розчину) під кутом (о до осі стрижня. Рідина подається через сопло діаметром  15 мм. Витрата рідини  v л/хв, її температура ТоС. розрахувати середній по омиваній поверхні коефіцієнт тепловіддачі від різця в охолодне середовище.

Алгоритм розрахунку і коментарі до нього:

- Розрахувати швидкість витікання рідини із сопла ,м/с;

- Розрахувати еквівалентний діаметр стрижня  ,

де F – площа поперечного переріза тіла (каналу, труби),  P – повний змочений периметр цього перетину;

- Розрахувати значення Re0   ;

- Розрахувати значення Pr0  і  Pr    ;

- Розрахувати значення Nu0 з урахуванням виправлення ( на нахил струменя

- ;

- Розрахувати коефіцієнт тепловіддачі  .

Задача 3.4

Заготівлю зі сталі 30Х діаметром 150 мм обробляють на токарському верстаті зі швидкістю різання v м/хв. Штучне охолодження не застосовують. З розрахунку, при якому зовнішня поверхня заготівлі передбачалася адіабатичною, надлишкова температура цієї поверхні (SоС.  Чи можна зневажити тепловіддачею обертової заготівлі в навколишнє повітря, температура якого (0 оС? Тривалість операції ( хв.

Алгоритм розрахунку і коментарі до ньогo:

- Вважати, що швидкість обдування заготівлі повітрям дорівнює швидкості різання;

- У першому наближенні розглядати заготівлю як півпростір довжиною l=(d, вважаючи цей розмір характерним;

- Розрахувати коефіцієнт тепловіддачі в повітря

;

- Визначити щільність теплового потоку, що відводиться з поверхні заготівлі в повітря ;

- Для розрахунку зниження температури поверхні, викликаного тепловіддачею в повітря, скористатися формулою , поклавши  q=qв;

- Розрахувати зміну температури поверхні заготівлі

.

Варіанти завдань

Задача 3.1

| № | (1 | n | № | (1 | n | № | (1 | n | № | (1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68 | 25 | 5 | 72 | 45 | 9 | 76 | 65 | 13 | 80 | 65 |
| 2 | 69 | 30 | 6 | 73 | 50 | 10 | 77 | 70 | 14 | 81 | 70 |
| 3 | 70 | 35 | 7 | 74 | 55 | 11 | 78 | 75 | 15 | 82 | 75 |
| 4 | 71 | 40 | 8 | 75 | 60 | 12 | 79 | 80 | 16 | 83 | 50 |
| № | (1 | n | № | (1 | n | № | (1 | n | № | (1 | n |
| 17 | 67 | 90 | 20 | 66 | 95 | 23 | 61 | 90 | 26 | 58 | 55 |
| 18 | 65 | 95 | 21 | 63 | 100 | 24 | 60 | 85 | 27 | 57 | 65 |
| 19 | 64 | 110 | 22 | 62 | 105 | 25 | 59 | 80 | 28 | 56 | 75 |

Задача 3.3

| № | ( | v | T | № | ( | V | T | № | ( | v | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 4 | 25 | 11 | 35 | 13 | 26 | 21 | 45 | 12 | 27 |
| 2 | 26 | 5 | 24 | 12 | 36 | 15 | 25 | 22 | 46 | 11 | 26 |
| 3 | 27 | 6 | 22 | 13 | 37 | 14 | 24 | 23 | 47 | 10 | 25 |
| 4 | 28 | 7 | 20 | 14 | 38 | 13 | 23 | 24 | 48 | 9 | 24 |
| 5 | 29 | 8 | 18 | 15 | 39 | 12 | 22 | 25 | 49 | 8 | 23 |
| 6 | 30 | 9 | 17 | 16 | 40 | 11 | 20 | 26 | 50 | 7 | 22 |
| 7 | 31 | 10 | 23 | 17 | 41 | 10 | 21 | 27 | 51 | 6 | 21 |
| 8 | 32 | 4 | 22 | 18 | 42 | 9 | 19 | 28 | 52 | 5 | 20 |
| 9 | 33 | 5 | 21 | 19 | 43 | 8 | 18 | 27 | 52 | 7 | 21 |
| 10 | 34 | 6 | 20 | 20 | 44 | 7 | 19 | 25 | 51 | 8 | 21 |

Задача 3.4

| № | V | (S | ( | № | v | (S | ( | № | v | (S | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 86 | 1 | 11 | 100 | 96 | 2,5 | 21 | 155 | 89 | 5 |
| 2 | 105 | 87 | 2 | 12 | 105 | 85 | 1,5 | 22 | 150 | 78 | 4 |
| 3 | 110 | 88 | 3 | 13 | 110 | 84 | 2 | 23 | 145 | 88 | 3,5 |
| 4 | 120 | 89 | 4 | 14 | 115 | 79 | 3 | 24 | 140 | 80 | 2 |
| 5 | 115 | 87 | 3 | 15 | 120 | 85 | 4,5 | 25 | 135 | 85 | 1,5 |
| 6 | 125 | 85 | 2 | 16 | 125 | 83 | 5 | 26 | 125 | 90 | 2 |
| 7 | 130 | 93 | 1 | 17 | 130 | 96 | 2,5 | 27 | 130 | 95 | 2,5 |
| 8 | 135 | 91 | 5 | 18 | 140 | 91 | 1,5 | 28 | 120 | 100 | 3 |
| 9 | 140 | 98 | 4 | 19 | 145 | 90 | 1 | 25 | 124 | 97 | 2,7 |
| 10 | 145 | 100 | 3 | 20 | 150 | 98 | 2 | 26 | 115 | 98 | 3,1 |

Дані для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі

при природній конвекції

| Gr*Pr | C1 | C2 | C3 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-3-102 5*102-2*107 >2*107 | 1.18 0.54 0.135 | 1.53 0.70 0.176 | 0.83 0.34 0.09 | 0.125 0.25 0.33 |

Коефіцієнт С й показники ступеня у формулі

| Умови теплообміну | Re0 | C | m | N | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подовжнє обтікання плит і пластин; плин середовища в циліндричних каналах і каналах некруглої форми Поперечне обтікання циліндричних поверхонь і стрижнів некруглої форми Плин повітря через шар часток довільної форми | <2*103 >2*103 <103 >103 2-200 200-1700 | 0.15 0.021 0.56 0.28 0.106 0.61 | 0.33 0.8 0.5 0.6 1.0 0.67 | 0.43 0.43 0.36 0.36 0 0 | 0.1 0 0 0 0 0 |

Теплообмін при зміні агрегатного стану рідини

Задача 3.5

В умові задачі 3.3 розрахувати приведений коефіцієнт тепловіддачі, якщо середня температура голівки різця дорівнює 200ос?

Алгоритм розрахунку і коментарі до нього

- Визначити приведений коефіцієнт тепловіддачі при кипінні

- По формулі   розрахувати значення Nu0 , приймаючи граничне для води при атмосферному тиску значення   Pr=1,75;

- Розрахувати значення ( для умов конвективного теплообміну;

- Зіставити значення ( і  (k;

- Розрахувати приведений коефіцієнт тепловіддачі

Задача 3.6

Теплова труба (див. мал. 3.1), виготовлена з міді, має розміри dн мм,  dв мм. Висота рівня рідини (води) h1=10 мм, тиск p МПа. Глибина закладення нижнього кінця труби l1=15 мм. Довжина ділянки конденсації h2=20 мм, температура стінок (S2=20ос. Розрахувати: 1) яка кількість теплоти в одиницю часу відводить труба від нагрітого тіла; 2) яка температура на зовнішній циліндричній поверхні труби в зоні нагрівання; 3) яка середня щільність теплового потоку  q1 на кінці труби, що нагрівається.

Алгоритм розрахунку і коментарі до нього

- По таблицях визначити температуру насичення при тиску p;

- По таблицях визначити коефіцієнт теплопровідності (, в'язкість (, щільність пари (n , критерій Pr для води, теплоту паротворення r і характерний розмір при температурі насичення l*;

- Вважаючи Re*>0.01, розрахувати коефіцієнт  A      ;

- Розрахувати визначальну температуру для процесу конденсації у верхній частині труби ;

- По таблицях визначити (, (, r при температурі ((;

- Маючи на увазі, що щільність води (=1000кг/м3 ,(=90о й h2=0,02м, розрахувати коефіцієнт  ;

- Визначити площу стінок труби, омиваних киплячої рідиною  і конденсатом  S2;

- Розрахувати температурний напір ((S1-(), критичний температурний напір ((14.2p-0.15 , перевірити допустимість застосування формули  для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі в зоні кипіння  (S1-( < ((;

- Розрахувати значення Re*         , перевірити, що прийнята в розрахунку умова Re*(0.01реалізується; якщо ця умова не виконується, розрахунок варто вести при інших значеннях C1, m1, n1, p1;

- Розрахувати кількість теплоти, що віддається трубою в киплячу рідину в одиницю часу     ;

- Розрахувати середню щільність теплового потоку на ділянці зовнішньої поверхні, що нагрівається, труби, маючи у виді, що теплообмін установився q1;

- Розрахувати коефіцієнт ( і коефіцієнт форми L для труби ;

- З урахуванням виправлення L розрахувати температуру зовнішньої поверхні мідної труби в «гарячій» зоні , (1,(2 – температури на відповідних поверхнях.

2	q2

l2

h2

dB

1	q1	dH	3

l

l1		h1

(1

Варіанти завдань

до

задачі 3.6

| № | р | dB | dH | № | р | DB | dH | № | р | dB | dH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 8 | 15 | 11 | 0.02 | 13 | 17 | 21 | 0.03 | 12 | 17 |
| 2 | 0.01 | 9 | 16 | 12 | 0.02 | 12 | 19 | 22 | 0.03 | 11 | 15 |
| 3 | 0.01 | 10 | 15 | 13 | 0.02 | 14 | 17 | 23 | 0.03 | 10 | 15 |
| 4 | 0.01 | 7 | 12 | 14 | 0.02 | 13 | 18 | 24 | 0.03 | 9 | 14 |
| 5 | 0.01 | 8 | 14 | 15 | 0.02 | 12 | 18 | 25 | 0.03 | 8 | 12 |
| 6 | 0.01 | 9 | 17 | 16 | 0.02 | 11 | 14 | 26 | 0.03 | 7 | 10 |
| 7 | 0.01 | 10 | 14 | 17 | 0.02 | 10 | 17 | 27 | 0.03 | 6 | 8 |
| 8 | 0.01 | 12 | 18 | 18 | 0.02 | 9 | 16 | 28 | 0.03 | 7 | 12 |
| 9 | 0.01 | 11 | 14 | 19 | 0.02 | 8 | 11 | 27 | 0.03 | 7 | 11 |
| 10 | 0.01 | 8 | 11 | 20 | 0.02 | 9 | 12 | 26 | 0.03 | 6 | 10 |

Теплообмін випромінюванням

Задача 3.7

Поверхня сталевої заготівлі 1 (див. мал.) нагрівається струмами високої частоти за допомогою петлевого мідного індуктора 2 до температури ТоС. Для того, щоб індуктор, поверхня якого нагрівається головним чином унаслідок променистого теплообміну з заготівлею, був досить довговічний, температура його нагрівання не повинна перевищувати 70оC. Яку кількість води слід прокачувати в одиницю часу через порожнину індуктора, щоб його поверхня, звернена до заготівлі, не нагрівалася вище 70оС? Заготівлю перед нагріванням обробляли лезовим інструментом, індуктор – мідь у стані постачання (прокат). Температура води на вході в індуктор 20оС.

Алгоритм розв’язування і коментарі до нього.

- По таблицях установити орієнтовані значення ступеня чорності для заготівлі й індуктора (1 і (2;

- Установити значення коефіцієнтів опромінення заготівлі стосовно індуктора й індуктора стосовно заготівлі (12=1, (21=S1/S2=d1/d2=0.95;

- Розрахувати приведений ступінь чорності (n ;

- Розрахувати щільність потоку випромінювання теплоти від заготівлі в індуктор, вважаючи, що температура останнього (S2=70оС             ;

- Вважаючи, що теплообмін через стінку індуктора установився, розрахувати необхідну температуру внутрішньої поверхні стінки індуктора (2      , (1,(2 – температури на відповідних поверхнях;

- Розрахувати необхідний коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки індуктора до води     ;

- Розрахувати еквівалентний діаметр внутрішнього отвору індуктора  , де F – площа поперечного переріза тіла (каналу, труби),  P – повний змочений периметр цього перетину;

- Прийнявши попередньо критерій Re<2.103 , записати критеріальне рівняння для конвективного теплообміну в отворі індуктора і розрахувати фактичне значення Re

Якщо Re0<2.103, то розрахунок припиняють;

- По формулі розрахувати швидкість потоку води усередині індуктора і витрату рідини.

Варіанти завдань

до задачі 3.7

| № | Т | № | Т | № | Т | № | Т | № | Т | № | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750 | 6 | 775 | 11 | 800 | 16 | 825 | 21 | 850 | 26 | 875 |
| 2 | 755 | 7 | 780 | 12 | 805 | 17 | 830 | 22 | 855 | 27 | 880 |
| 3 | 760 | 8 | 785 | 13 | 810 | 18 | 835 | 23 | 860 | 28 | 885 |
| 4 | 765 | 9 | 790 | 14 | 815 | 19 | 840 | 24 | 865 | 27 | 875 |
| 5 | 770 | 10 | 795 | 15 | 820 | 20 | 845 | 25 | 870 | 25 | 885 |

# Text boxes

(S2

(S1